Le photovoltaïque : les filières, les marchés, les perspectives

Patrick Jourde  CEA/GENEC  Bat.351 CEA Cadarache 13108 St Paul lez Durance

Tel : 04 42 25 21 52 fax : 04 42 25 73 73 Email : patrick.jourde@cea.fr

1 . Introduction : L’énergie solaire

L’énergie solaire est disponible partout sur terre. Chaque mètre carré reçoit en moyenne 2 à 3 kWh par jour en Europe du nord, 4 à 6 kWh par jour en PACA.ou entre les tropiques. Les variations saisonnières étés/hiver sont de 20% entre les tropiques, mais sont d’un facteur 2,5 en France

Le photovoltaïque convertit sur place et très simplement entre 3% et 20% de cette énergie en courant continu électrique. La ressource est abondante (5% des déserts suffiraient pour alimenter la planète), mais la source n’est pas toujours disponible (nuit, nuages), ce qui nécessite un stockage, maillon faible du système.

C’est pourquoi une autre voie est le toit photovoltaïque raccordé au réseau électrique. La maison est alimentée par le toit ou le réseau selon l’ensoleillement et vend son surplus d’énergie au réseau.

890

1488

Antilles

1078

1486

Nice

673

914

Lille

Façade

verticale

Inclinaison

optimale

kWh/m2/an

890

1488

Antilles

1078

1486

Nice

673

914

Lille

Façade

verticale

Inclinaison

optimale

kWh/m2/an

Fig1 : Carte d’ensoleillement journalier : déserts 7kWh, Europe : 3 kWh          Fig2 : Energie Annuelle disponible

2. Le principe et les filières du photovoltaïque

2.1 L’effet photovoltaïque

L’effet photovoltaïque a été découvert par Antoine Becquerel en 1839, 57 ans avant que son petit-fils Henri ne découvre la radioactivité. L’effet photovoltaïque est obtenu par absorption des photons dans un semi-conducteur qui libère des électrons.

L’absorption des photons dans le semi-conducteur libère des électrons, et une différence de  potentiel s’établit aux bornes de la cellule photovoltaïque.

Photons

Si dopé n

Jonction

Si dopé p

Les données importantes à retenir sont les suivantes :

¬La cellule Sic fournit un courant continu (0,8V-1Wc) proportionnel à l’éclairement reçu

¬Un assemblage « série / parallèle » donne les courants et tensions souhaités :

typiquement 12V-50Wc pour un module de 1mx0,4m composés de 36 cellules

¬Un module photovoltaïque (0,4 m²) 12V 50 Wc délivre :

–environ 40W en plein soleil (rendement 10%)

–entre 120 et 180 Wh par jour ou 50 kWh par an

¬Un module coûte (prix usine par quantité ) : 1000F( 1 Watt crête coûte 20 F)

¬Un stockage batterie au plomb typiquement d’une semaine est associé, soit 80 Ah 12V par module 50Wc

2.2  Les filières

Quatre types principaux de semi-conducteurs sont utilisés :

- silicium cristallin,

- silicium amorphe,

- couches minces type AsGa, CdTe, CIS,

- matériaux organiques.

2.2.1 Le silicium cristallin

Il domine le marché à plus de 80%. Il provient des chutes de l’industrie électronique, source qui deviendra insuffisante d’ici 5 à 10 ans. Les lingots de silicium, monocristallin ou multicristallin, sont sciés en tranche de 2 à 300 microns, par des scies à fil coupant 2000 cellules à la fois en quelques heures. Les 280 MWc produits en 2000 représentent 200 millions de cellules traitées et assemblées par 36 pour constituer des modules de 50 à 100 Wc sous 12 volts. Les nombreuses manipulations nécessaires de cellules ultra minces, les importantes quantités de silicium utilisées condamnent à terme ce mode de fabrication, pourtant fiable et performant, pour les très grosses unités de production futures. Le silicium cristallin en lingot est annoncé depuis 20 ans comme condamné à court terme, mais se développe depuis bien plus vite que tout autre, et dominera encore pendant une à deux décennies.

Diverses solutions sont étudiées pour diminuer l’épaisseur des couches

Une des voies est de d’utiliser des techniques réduisant les épaisseurs ou facilitant la constitution de tranche (procédé « smart cut » de fragilisation de couche de 20 microns puis transfert sur substrat bon marché. Le dépôt sur ruban était une autre solution testée de longue date et même industrialisée

2.2.2 Les couches minces

Les couches minces : AsGa, CdTe, CIS ,…. et Silicium amorphe ou dépôt de Si ouvrent donc d’autres voies, sans que l’on sache laquelle dominera. La fabrication se réalise dans un long tunnel sous-vide ou les dépôts de couches et les connexions par laser se réalisent en automatique.

Une tendance est aux multicouches associant deux semi-conducteurs de sensibilité spectrale complémentaire pour augmenter les rendements

2.2.3 Cellules organiques

Enfin les cellules organiques, encore au stade du laboratoire comprennent la voie des cellules « humides » dites « Graetzel » ou la voie des polymères organiques dites aussi cellules plastiques. Les progrès sur ces dernières sont rapides. Leur avenir industriel n’est pas encore établi, mais ils ouvriraient la voie à des modules de très faible coût.

Cette nouveauté assez récente montre la diversité des filières, et l’ouverture du débat scientifique. Une grande force du photovoltaïque est de reposer sur des technologies microélectronique et couches minces, objet d’importants efforts pour d’autres applications. On est proche des limites technologiques pour les autres énergies renouvelables comme les aérogénérateurs. Ce n’est pas le cas du photovoltaïque.

2.2.4 L’industrie

La production est dominée par le Japon, les USA et l’Europe. Les filiales de pétroliers ont un rôle important. Les investissements en cours triplent cette capacité de production (+100 MWc en Europe), en SiC d’abord mais aussi CIS et SiA. L’organique demeure absent. Fig 4 :

La production est dominée par le Japon, les USA et l’Europe. Les filiales de pétroliers ont un rôle important. Les investissements en cours triplent cette capacité de production (+100 MWc en Europe), en SiC d’abord mais aussi CIS et SiA. L’organique demeure absent. Fig 4 :

Répartition des productions par type (fig du haut) et par société

2.2.5  La baisse des prix des modules

La baisse des prix des modules est de l’ordre d’un facteur 2 tous les dix ans (voir courbe ci-dessous

MWc

MWc

$/Wcc

$/Wcc

Cette baisse dépend d’amélioration et d’automatisation des fabrications, et, pour les filières du futur, de saut technologique pouvant accélérer la baisse.

Pour le silicium cristallin, les voies entraînant une baisse sont les suivantes :

 Amélioration du rendement de conversion

 Baisse du coût des lingots de silicium

 Réduction de l’épaisseur des plaques

Les moyens d ’actions sont :

 Les lingots : modélisation des fours & creusets

 Les plaquettes : sciage, fil, abrasif, nettoyage

 Les cellules : optique, passivation, sérigraphie

 Les modules : automatisation, encapsulation

3 Les applications, les marchés

3.1 L’historique

A partir de 1960, les premiers générateurs photovoltaïques furent implantés dans les satellites, qui depuis utilisent quasiment exclusivement cette énergie.

A partir de 1970, les premières applications terrestres alimentaient des électroniques et émetteurs isolés. Cette application s’est progressivement généralisée depuis.

A partir de 1975, les pompages solaires se sont développés, en particulier pour le Sahel.

A partir de 1980, des maisons photovoltaïques et des électrifications rurales ont été faites, en Polynésie d’abord, et  ont pris de l’ampleur dans la décennie suivante.

A partir de 1995, des programmes de toits photovoltaïques raccordés au réseau ont été lancés, au Japon et en Allemagne, et se généralisent depuis 2001.

3.2 Deux marchés principaux  pour des applications très variés

La diversité des applications présentées en 3.1 est garante de l’avenir du développement du photovoltaïque, qui peu à peu envahi notre paysage quotidien.

Actuellement, deux applications dominent à égalité un marché évalué à 280 MWc en 2000 (voir tableau 6) :

- les électrifications autonomes (professionnelles, habitat isolé, électrification du tiers monde)

- les maisons raccordées au réseau (en toit, façade,…) :

Pourtant à 10 F par kWh, le photovoltaïque autonome est compétitif, voir sans concurrence, même si le plus grand marché potentiel: le tiers-monde, est difficilement solvable. On paye d’abord le prix du stockage de l’énergie

Le raccordé au réseau, à 2 F, n’est pas compétitif, à court ou moyen terme. Mais il bénéficie de grands programmes nationaux (DE, JP, NL,..) subventionnés.

3.3 Le marché des pays en développement

L’énergie photovoltaïque est dés maintenant sans concurrence là où le réseau n’existe pas actuellement, soit pour 2,5 milliards d’habitants. Trois raisons justifient cet avantage sur les autres solutions :

- L’économie d’un réseau, en fait très coûteux (30 000 €/km) : le photovoltaïque révolutionne la distribution de l’électricité en permettant  de rendre autonome des maisons, des villages, des équipements techniques.

- Le remplacement de solutions archaïques et polluantes

Dans les zones non électrifiés du tiers-monde, le photovoltaïque se substitue au kérosène des lampes et aux piles chimiques des radios ou batteries des petites TV N&B.

Tab.6 : Répartition des Marchés                         Fig.7 : Consommation annuelle - répartition

Les dépenses sont de 10€ par mois, ce qui rembourserait en 30 mois l’achat d’un petit générateur photovoltaïque délivrant un service 10 à 50 fois meilleur en terme de quantité d’énergie et de confort. L’extension d’un réseau n’est pas une solution compétitive lorsque la consommation annuelle est inférieure à 500 kWh par an ce qui est le cas de 42% de la population mondiale (voir Fig 7) ; Les frais d’entretien des lignes et prélèvement de factures variables, donc demandant des relevés de compteurs, ne sont pas amortissables.

Electrifier les pays en développement apparaît de plus en plus comme une priorité peu coûteuse à l’échelle mondiale si l’on utilise les générateurs photovoltaïques (5 G€ par an pendant 30 ans, soit 0,5% des dépenses militaires). Cela apporte, en électrifiant les écoles, infirmeries, pompages, maisons, les conditions minimums de confort, éducation, santé, et permet un développement économique local en alimentant les activités villageoises. Cela diminue l’écart Nord/Sud et stabilise les populations.

Un million de maisons sont actuellement électrifiées, en Indes, Philippines, Indonésie, Mexique, Kenya, Maroc, Bolivie, Chine, etc…

La France a été le pionnier dés 1978, dans le Pacifique, et développe des programmes dans les DOM-TOM, soutenu par les lois Pons puis Paul. En métropole, EDF avec l’ADEME et le programme FACE, finance 95% des maisons situées loin des réseaux.

3.4 Les toits photovoltaïques

Le photovoltaïque est en effet moins adapté aux situations préexistantes, comme celles des grands réseaux de distribution de nos pays. Dans un site raccordé au réseau, le kWh photovoltaïque à 0,4 € est aujourd’hui confronté au kWh nucléaire à 0€03 ou éolien à 0€06.

Les programmes allemands ou japonais de toits photovoltaïques ont pour objet de subventionner le développement du photovoltaïque pour faire atteindre un stade industriel à cette filière et en baisser les prix. En Allemagne, le kWh est ainsi racheté 0,5 € au particulier.

Une solution pour diminuer l’écart de prix est de rassembler trois fonctions dans le toit : lac ouverture, la production d’électricité, le chauffage de la maison et de l’eau sanitaire

Tous les nouveaux toits pourraient être photovoltaïques en façade sud. Pour un surcoût à terme de moins de 3% sur le total de la construction, la maison produit plus d’énergie qu’elle ne consomme, mais pas aux mêmes heures.

En France, depuis fin 2001,  le kWh photovoltaïque est racheté 0.15 €, et 0.3 € en Corse ou dans les DOM. Une subvention de 7 € par Wc intégré dans un toit est également accordée.

4. Perspectives

4.1 Les points forts du photovoltaïque

Les forces du photovoltaïque sont :

- de reposer sur des technologies microélectronique et couche mince, en conservant une bonne marge de progrès et d’innovations. Le photovoltaïque envahi progressivement certaines niches en progressant en volume de 20 à 30% chaque année ;

- de pouvoir s’intégrer un peu partout, pour fournir sur place de petites puissances (de 1 à 5000 watts), domaines ou aucune autre filière n’est vraiment compétitive ;

- d’être un générateur simple et fiable (les modules sont garantis pendant 25 ans par la plupart des constructeurs, donc ont une durée de vie bien supérieure, aucune pièce n’est en mouvement, l’entretien concerne la batterie) ;

- de pouvoir se substituer à des toits ou façade, comme élément de bâtiment en verre produisant de l’énergie ;

- d’avoir un potentiel illimité. 5% de la surface des déserts suffiraient pour alimenter la planète entière.

4.2 Les marchés potentiels

Les perspectives  à long terme pourraient être vues comme sans limite :

- marché captif de 2,5 milliards d’habitants du tiers-monde, qui seront 4 milliards dans 40 ans.

- marché de toits photovoltaïques, qui pourraient devenir le toit standard à terme, équipant chaque nouvelle maison pour contribuer à respecter le protocole de Kyoto.

.

Dans le domaine de l’énergie, l’échelle part des piles chimiques sèches fournissant 1 Wh au prix de 600 € par kWh pour aller jusqu’à la centrale nucléaire de 1400 MW à 0.03 € par kWh. Les débats sont concentrés sur cette deuxième extrémité des générateurs de fortes puissances, où l’on retrouve les centrales hydrauliques, fuel, turbine gaz, et même les fermes d’éoliennes. Toutes supposent l’existence d’un réseau, fort coûteux au demeurant. Le photovoltaïque couvre, sans concurrent sinon les piles à combustibles, l’espace entre les piles chimiques et les petits générateurs diesels de quelques kW.

4.3 Les points faibles

Le développement du photovoltaïque est rapide, mais représente encore peu de chose dans le bilan énergétique mondiale. Annuellement, l’ensemble des modules existant produit autant que 20 % d’une tranche nucléaire.

- Le stockage est le maillon faible. Un module fonctionne plusieurs dizaines d’années. La batterie, toujours au plomb car de loin la moins chère, fonctionne entre 2 et 10 ans selon les technologies. A l’usage, c’est l’élément coûteux du système. Ceci explique le passage de 0.4 à 1.5 € du prix du kWh photovoltaïque selon que le système est raccordé au réseau (sans batterie) ou autonome (avec) La solution est d’allonger la durée de vie des batteries pour la rendre proche de celle des modules.  C’est un objectif atteignable en 2010.

- La R&D se focalise sur le module, a longtemps ignoré le stockage, et oublie curieusement les équipements alimentés. Energie durablement la plus chère par kWh, produisant et stockant du courant continu, le photovoltaïque est tributaire du développement d’équipements en courant continu  à très faible consommation. Ce développement sera lent.

- Le photovoltaïque est sans concurrence pour fournir une faible énergie à la verticale même du besoin. Donc il faut morceler les besoins, multiplier les générateurs, ce qui est possible surtout en terrain vierge, avec une nouvelle approche.

- Les problèmes non techniques, l’adaptation aux usagers, les limites de fourniture d’énergie qui sont  liées notamment à la météo, la modification des approches classiques bouleversent tellement les habitudes que seules des crises, pétrolières par exemple, accélèrent les adaptations nécessaires.

- Le temps de retour énergétique de la batterie est un point faible. Le module rembourse en 2 à 4 ans l’énergie dépensée pour sa fabrication, soit en 1/10 de la durée de vie. Par contre, le temps de retour des batteries est de 2 à 4 ans, soit équivalent  sinon supérieure à la durée de vie de certaines batteries.

- Plus que le prix du kWh, c’est le coût de la substitution à une autre solution qui est important. Le photovoltaïque se substitue à la création d’un réseau électrique et est moins cher en zone rurale que ce réseau. Il se substitue au toit classique, qui vient en diminution du coût.

Conclusions

Le marché est en expansion, le contexte énergétique, politique et environnemental est très favorable, les applications et les innovations se multiplient, la ressource est quasi illimitée.

Le photovoltaïque a deux handicaps surmontables à moyen terme: par des efforts de R&D

- Le stockage en application autonome : améliorer la durée de vie des batteries au plomb

- Le coût en raccordé au réseau : baisser le coût de modules et développer des versions hybrides thermique+photovoltaïque.

Il devrait être d’ici 20 ans une filière énergétique importante, et pourrait à long terme dominer dans les pays en développement. Il est en effet imbattable :

.- en terrain vierge, non électrifié, pour de puissances inférieures à2 kW

- pour tout usager consommant moins de 10 kWh/mois, même sur un réseau

=>Sur réseau : sera un jour le toit standard ?

=> En PED : sera l’énergie standard ?